SIVI VE GAZ BASINCININ TEKNOLOJİDEKİ KULLANIM ALANLARI

1-SU CENDERESİ

Yüklü bir akümülatör, bir tulumba veya bir kompresör yardımıyla bir akışkanı sıkıştırarak basınç elde eden ve sıvıların basınç iletme özelliğinden yararlanılarak yapılan araçlara “su cenderesi “ denir.

Su Cenderesinin Kullanıldığı Yerler

- Pamuk, ot, saman gibi maddeleri balya yapmak

- Kâğıt sıkıştırmak

- Zeytin, pamuk gibi bitkilerin tohumlarından yağ çıkartmak

- Üzüm sıkmak

- Çelik vb. metalleri bükmek

- Ağır yükleri kaldırmak

- Salça fabrikasında domates sıkmak

- Otomobil frenleri yapmak

- Meyve suyu fabrikalarında meyve sıkmak

2- EMME BASMA TULUMBA

Sıvıları alçak yerlerden çekmeye ya da yüksek yerlere çıkarmağa yarayan alet. Tarla sulamalarda, şehirlerin su ihtiyacını gidermekte evlerde bahçelerde, benzin istasyonlarında işe yarayan faydalı aletlerdendir.

Tulumbaların çeşitleri çoktur. Başlıcaları genel olarak iki şekilde yapılmıştır.

Emme tulumba: Bir emme tulumba aşağıdan yukarıya doğru açılan bir kapakçık ile kapanan bir deliği olan bir pistonun içerisinde hareket ettiği bir tulumba gövdesin den yapılmıştır.

Tulumba gövdesi, bir emme borusu vasıtasıyla suyu yükseğe çıkaracak olan bir kuyu ile birleşmiştir. Tulumba gövdesinden bir kol aracılığı ile yukarı çekilen piston, emme borusundan suyu da yu  karı çekmiş olur. Piston, tekrar aşağı doğru bastırıldığında, bu pistonu bir yerinde bulunan kapakçıktan, piston üst bölümüne geçer.

Pistonun tekrar yukarı çekilmesi ile de tulumba gövdesinin yukarı bölümünde bulunan tulumba ağzından dışarıya akıtılmış olur. Devamlı piston hareketleri ile kuyularda bulunan sular, istenen yere çıkarılmış olur.

Basma tulumba: Piston yukarı çekildiğinde su haznede birikir ve piston tekrar aşağıya itildiğinde haznedeki su dışarı çıkar.

Emme basma tulumba: Pistonun her inme ve çıkmasında devamlı, olarak su akması sağlanmış olur.

3-BAZI BİTKİ VE MEYVELERİN YAĞINI VE SUYUNU ÇIKARMADA KULANILAN SIKICI MAKİNELER

Meyve suyu  elde etmek için meyvelerin  sıkılması gerekiyor. Meyve suyu sıkma makineleri aynı prensiple çalışmaktadır.

4-YIKAMA YAĞLAMADA KULLANILAN MAKİNE

Yıkama yağlama yapan işyerlerinde arabaları kaldırılması için gerekli olan makine  sıvı ve gazların basıncı iletme özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır.

(hidrolik kriko)

5-HİDROLİK FRENLER

Az kuvvetle çok iş yapılmasını sağlar.

NOT: Aslında gazlar sıvılara göre çok daha az kullanılmaktadır. Gazların basıncından daha çok parfüm, tüp gaz gibi sistemlerde kullanılır. Küçük hacimlere basınçla doldurulan gaz daha sonra küçük bir dokunuşumuzla dışarı çıkmaktadır. Basınçlı ortamdan dışarı çıkan gazı istediğimiz gibi kullanırız.